SG2XCHT200مشخصات فنی بوسترپمپ

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

12 - 60 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

28 - 8 فشار کل (متر ستون آب):

28.8حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)3 x 3 قطر ورودی و خروجی (اینچ):

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 1.5 Kw, 2 x 4.2 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

SG2XCHT300مشخصات فنی بوسترپمپ

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

12 - 60 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

32 - 13.5 فشار کل (متر ستون آب):

32.8حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)3 x 3 قطر ورودی و خروجی (اینچ):

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 2.2 Kw, 2 x 5.3 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

SG2XCHT400مشخصات فنی بوسترپمپ

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

12 - 84 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

31.8 - 12.3 فشار کل (متر ستون آب):

31.9حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)5 x 3 قطر ورودی و خروجی (اینچ):

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 3 Kw, 2 x 7.6 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: چدن

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

SG2XCHT550مشخصات فنی بوسترپمپ

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

12 - 84 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

37 - 19 فشار کل (متر ستون آب):

37حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)5 x 3 قطر ورودی و خروجی (اینچ):

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 4 Kw, 2 x 10 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: چدن

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

SG2XCMT100مشخصات فنی بوسترپمپ

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

2.4 - 10.8 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

32.5 - 25.2 فشار کل (متر ستون آب):

33حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)1½ x 1½ قطر ورودی و خروجی (اینچ):

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 0.74 Kw, 2 x 2 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

416 جنس محور پمپ: استینلس استیل

SG2XCMT160مشخصات فنی بوسترپمپ

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

2.4 - 13.2 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

39.3 - 29.5 فشار کل (متر ستون آب):

40.5حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)1½ x 1½ قطر ورودی و خروجی (اینچ):

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 1.1 Kw, 2 x 3.4 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

SG2XCMT210مشخصات فنی بوسترپمپ

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

2.4 - 14.4 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

48.7 - 39.4 فشار کل (متر ستون آب):

50حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)1½ x 1½ قطر ورودی و خروجی (اینچ):

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 1.5 Kw, 2 x 4.9 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

SG2XCMT310مشخصات فنی بوسترپمپ

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

2.4 - 15.6 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

54.5 - 41.9 فشار کل (متر ستون آب):

55.9حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)1½ x 1½ قطر ورودی و خروجی (اینچ):

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 2.2 Kw, 2 x 5.1 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

SG2XCMT400مشخصات فنی بوسترپمپ

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

6 - 36 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

47 - 35.2 فشار کل (متر ستون آب):

47حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)3 x 2 قطر ورودی و خروجی (اینچ):

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 3 Kw, 2 x 6.6 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

SG2XCMT550مشخصات فنی بوسترپمپ

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (تک پروانه) -  سه فاز

6 - 42 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

56.5 - 42.5 فشار کل (متر ستون آب):

56.5حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)3 x 2 قطر ورودی و خروجی (اینچ):

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 4 Kw, 2 x 9.4 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

SG2XCBT100مشخصات فنی بوسترپمپ

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

2.4 - 9.6 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

39.4 - 21 فشار کل (متر ستون آب):

42حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)1½ x 1½ قطر ورودی و خروجی (اینچ):

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 0.74 Kw, 2 x 2.4 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

416 جنس محور پمپ: استینلس استیل

SG2XCBT160مشخصات فنی بوسترپمپ

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

2.4 - 14.4 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

52 - 35 فشار کل (متر ستون آب):

53حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)2 x 1½ قطر ورودی و خروجی (اینچ):

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 1.1 Kw, 2 x 4.1 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

SG2XCBT210مشخصات فنی بوسترپمپ

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

2.4 - 16.8 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

56 - 34 فشار کل (متر ستون آب):

57.3حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)2 x 1½ قطر ورودی و خروجی (اینچ):

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 1.5 Kw, 2 x 4.8 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

SG2XCBT310مشخصات فنی بوسترپمپ

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

2.4 - 18 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

63 - 36 فشار کل (متر ستون آب):

64حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)2 x 1½ قطر ورودی و خروجی (اینچ):

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 2.2 Kw, 2 x 5.2 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

SG2XCBT400مشخصات فنی بوسترپمپ

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

6 - 27 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

63.3 - 40.1 فشار کل (متر ستون آب):

66.9حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)2½ x 2 قطر ورودی و خروجی (اینچ):

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 3 Kw, 2 x 7.9 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

SG2XCBT600مشخصات فنی بوسترپمپ

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

6 - 27 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

77.1 - 54.5 فشار کل (متر ستون آب):

80.4حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)2½ x 2 قطر ورودی و خروجی (اینچ):

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 4 Kw, 2 x 9.8 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

SG2XCBT751مشخصات فنی بوسترپمپ

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

6 - 30 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

86.7 - 55 فشار کل (متر ستون آب):

89.5حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)2½ x 2 قطر ورودی و خروجی (اینچ):

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 5.5 Kw, 2 x 11.6 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: پلاستیک (نوریل) / برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

SG2XCBT800مشخصات فنی بوسترپمپ

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

12 - 60 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

74 - 36 فشار کل (متر ستون آب):

77حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)3 x 2 قطر ورودی و خروجی (اینچ):

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 5.5 Kw, 2 x 15 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

SG2XCBT1000مشخصات فنی بوسترپمپ

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

12 - 66 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

84.8 - 40.4 فشار کل (متر ستون آب):

86.4حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)3 x 2 قطر ورودی و خروجی (اینچ):

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 7.5 Kw, 2 x 17.2 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

SG2XCBT1250مشخصات فنی بوسترپمپ

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

12 - 66 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

91 - 46 فشار کل (متر ستون آب):

93.6حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)3 x 2 قطر ورودی و خروجی (اینچ):

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 9.2 Kw, 2 x 18.9 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل

SG2XCBT1500مشخصات فنی بوسترپمپ

بوسترپمپ دور متغیر / بوسترپمپ دور ثابت دارای دو الکتروپمپ اصلی (دو پروانه) -  سه فاز

12 - 72 ظرفیت آبدهی (مترمکعب بر ساعت):

97.6 - 40.9 فشار کل (متر ستون آب):

98.7حداکثر فشار کل (متر ستون آب):

(در صورت نیاز امکان تغییر اندازه وجود دارد)3 x 2 قطر ورودی و خروجی (اینچ):

3 Ph, 380 V, 50 Hz, 2 x 11 Kw, 2 x 20.4 A  مشخصات الکتریکی:

0 - 90 درجه حرارت سیال (درجه سانتیگراد):

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه پمپ: برنج

303 جنس محور پمپ: استینلس استیل